ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗУ

измерительного  комплекса

1. Диапазоны измерения объемного расхода газа при рабочем давлении и диаметры условного прохода счетчика газа

5…100 м³/ч     Ду=50 мм                                   50…1000 м³/ч        Ду=150 мм

10…200м³/ч   Ду=80мм                                     80….1600 м³/ч      Ду=200 мм

20…400м³/ч   Ду=100 мм                                  80…2500 м³/ч       Ду=200 мм

40…800м³/ч   Ду=150 мм

2. Диапазон измерения рабочих давлений :

0.8…0.2       МПа, абс.,    (0.8…2.0 кгс/см²)

0.14…0.35   МПа, абс.,    (1.4…3.5 кгс/см²)

0.1…0.5       МПа, абс.,    (1.0….5.0 кгс/см²)

0.2…0.5      МПа, абс.,     (2.0…5.0 кгс/см²)

0.15…0.75  МПа, абс.,     (1.5…7.5 кгс/см²)

0.3…0.75    МПа, абс.,     (3.0…7.5 кгс/см²)

0.4…1.0      МПа, абс.,     (4.0…10 кгс/см²)

0.8…2.0      МПа, абс.,     (8.0….20 кгс/см²)

3. Направление потока газа :

слева направо по отношению к оператору

слева налево по отношению к оператору

4. Пример расшифровки условных обозначений комплекса :

СГ-ЭКВз-Т-1.0-1600/1.6

Вз-возможность использования комплекса во взрывоопасных зонах

Т-турбинный счетчик газа или ротационный (Р)

1.0-максимальное значение измеряемого абсолютного давления (МПа), на которое выбирается датчик давления

1600 – максимальный измеряемый объемный расход при рабочих условиях (м³/ч)

1.6-максимально допустимое рабочее давление (избыточное) для корпуса счетчика газа 1.6 или 7.5

Внимание !   Для согласования параметра измерительного комплекса по пп. 1, 2,3 вам необходимо заполнить табл.1 и выслать по факсу: (8452) 72-40-31, 23-84-61

| Диапазон расхода п.1 | Диапазон давлений п.2 | Направление потока газа п.3 |
| --- | --- | --- |

Покупатель :

м.п.