| Технические характеристики регуляторов давления газа |
| --- |
|  | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | РДГК-10 | РДГК-10М | РДСК-50 | РДСК-50М-1 | РДСК-50М-2 | РДСК-50М-3 | РДСК-50Б | РДСК-50БМ | РДГБ-6 |
|  | Диапазон настройки выходных давлений, кПа |
|  | 2…5 | 1,5…2 | *** | 10…16 | 16…40 | 40…100 | *** | 270…300 | 2,2 |
| Рвх. МПа | Пропускная способность, м3/ч |
| 0.05 | 45 | 55 | 70 | 55 | 4 | 16 | снят с производст-ва | 60 | 60 | 60 | снят с произ-водства |  | 6 |
| 0.1 | 80 | 100 | 130 | 100 | 8 | 25 |  | 120 | 120 | 120 |  |  | 6 |
| 0.2 | 125 | 180 | 280 | 175 | 9 | 40 |  | 250 | 250 | 250 |  |  | 6 |
| 0.3 | 170 | 300 | 450 | 250 | 11 | 55 |  | 330 | 330 | 330 |  |  | 6 |
| 0.4 | 200 | 400 | 600 | 330 | 13 | 70 |  | 400 | 400 | 400 |  | 450 | 6 |
| 0.5 | 250 | 500 | 700 | 410 | 14 | 80 |  | 500 | 500 | 500 |  | 600 | 6 |
| 0.6 | 300 | 600 | 900 | 500 | 15.5 | 90 |  | 600 | 600 | 600 |  | 750 | 6 |
| 0.7 |  |  |  | 580 |  |  |  | 650 | 650 | 650 |  | 800 | 6 |
| 0.8 |  |  |  | 665 |  |  |  | 720 | 720 | 720 |  | 850 | 6 |
| 0.9 |  |  |  | 750 |  |  |  | 800 | 800 | 800 |  | 900 | 6 |
| 1.0 |  |  |  | 830 |  |  |  | 860 | 860 | 860 |  | 1000 | 6 |
| 1.1 |  |  |  | 915 |  |  |  | 920 | 920 | 920 |  | 1100 | 6 |
| 1.2 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1200 | 6 |

|  | РДГ 50-Н(М) (седло D30) | РДГ 50-В(М) (седло D30) | РДГ 50-Н(М) (седло D35) | РДГ 50-В(М) (седло D35) | РДГ 50-Н(М) (сед-ло D40) | РДГ 50-В(М) (седло D40) | РДГ 50-Н(М) (седло D45) | РДГ 50-В(М) (седло D45) | РДГ 80-Н(М) | РДГ 80-В(М) | РДГ 150-Н(М) | РДГ 150-В(М) | РДГП 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон настройки выходных давлений, кПа |
|  | 1,5…60 | 60…600 | 1,5…60 | 60…600 | 1,5…60 | 60…600 | 1,5…60 | 60…600 | 1,5…60 | 60…600 | 1,5…60 | 60…600 |  |
| Рвх. МПа | Пропускная способность, м3/ч |
| 0.05 | 250 |  | 330 |  | 470 |  | 600 |  | 1250 |  | 2750 |  |  |
| 0.1 | 450 | 450 | 600 | 600 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 2250 | 2250 | 4950 | 4950 | 1500 |
| 0.2 | 650 | 650 | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 3400 | 3400 | 7400 | 7400 | 2200 |
| 0.3 | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 4500 | 4500 | 9850 | 9850 | 3000 |
| 0.4 | 1100 | 1100 | 1550 | 1550 | 2100 | 2100 | 2750 | 2750 | 5600 | 5600 | 12800 | 12800 | 3700 |
| 0.5 | 1300 | 1300 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 3280 | 3280 | 6750 | 6750 | 14800 | 14800 | 4500 |
| 0.6 | 1500 | 1500 | 2150 | 2150 | 2950 | 2950 | 3800 | 3800 | 7850 | 7850 | 17250 | 17250 | 5250 |
| 0.7 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 3350 | 3350 | 4350 | 4350 | 9000 | 9000 | 19700 | 19700 | 6000 |
| 0.8 | 1950 | 1950 | 2800 | 2800 | 3800 | 3800 | 4900 | 4900 | 10100 | 10100 | 22150 | 22150 | 6700 |
| 0.9 | 2150 | 2150 | 3100 | 3100 | 4200 | 4200 | 5450 | 5450 | 11200 | 11200 | 24600 | 24600 | 7500 |
| 1.0 | 2350 | 2350 | 3400 | 3400 | 4600 | 4600 | 6000 | 6000 | 12350 | 12350 | 27050 | 27050 | 8200 |
| 1.1 | 2600 | 2600 | 3700 | 3700 | 5050 | 5050 | 6550 | 6550 | 13450 | 13450 | 29500 | 29500 | 9000 |
| 1.2 | 2800 | 2800 | 4050 | 4050 | 5450 | 5450 | 7100 | 7100 | 14600 | 14600 | 32000 | 32000 | 9700 |